## Slide 1: Reparatur im Technikunterricht
Die Instandhaltung nach Din 31051

## Slide 2: Übersicht
Was ist die Instandhaltung nach DIN 31051?
Welche Begriffe finden nach DIN 31051 Verwendung?
Welche Ziel verfolgt die Instandhaltung?
Welche Strategien gibt es in der Instandhaltung?

## Slide 3: Instandhaltung nach 31051
Unter dem Begriff "Instandhaltung" wird nach DIN 31051
die Kombination aller technischen und administrativen Maßnahmen sowie
Maßnahmen des Managements während des Lebenszyklus einer Betrachtungseinheit zur Erhaltung des funktionsfähigen Zustandes oder der Rückführung in diesen, sodass sie die geforderte Funktion erfüllen kann,
verstanden.

## Slide 4: Instandhaltung nach 31051
Die Aufgaben der Instandhaltung wird dabei in drei Bereiche unterteilt:
Die Vorsorge dafür, dass der Abbau des Nutzungsvorrates während der nutzbaren Lebenszeit durch geeignete Maßnahmen so gering wie möglich gehalten wird, d.h. Wartung, Maßnahmen zur Bewahrung des Sollzustandes
Erkennen, wie und warum der Abbau fortschreitet, d.h. Inspektion, Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Istzustandes
Eingetretenen Abbau wieder ausgleichen, den Nutzungsvorrat wieder auffüllen, d.h. Instandsetzung, Maßnahme zur Wiederherstellung des Sollzustandes

## Slide 5: Instandhaltung nach 31051
Die Instandhaltung kann vollständig in die Grundmaßnahmen
Wartung
Inspektion
Instandsetzung
Verbesserung und Schwachstellenanalyse
unterteilt werden.

## Slide 6: Begriffe der Instandhaltung
Wartung: Maßnahmen zur Verzögerung des Abbaus des vorhandenen Abnutzungsvorrats (fortgesetzt)
Inspektion: Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Istzustandes einer Betrachtungseinheit einschließlich der Bestimmung der Ursachen der Abnutzung und dem Ableiten der notwendigen Konsequenzen für eine künftige Nutzung (fortgesetzt)
Instandsetzung: Maßnahmen zur Rückführung einer Betrachtungseinheit in den funktionsfähigen Zustand, mit Ausnahme von Verbesserungen (fortgesetzt)

## Slide 7: Begriffe der Instandhaltung
Verbesserung: Kombination aller technischen und administrativen Maßnahmen sowie Maßnahmen des Managements zur Steigerung der Funktionssicherheit einer Betrachtungseinheit, ohne die von ihr geforderte Funktion zu ändern
Schwachstellenanalyse: Das Aufdecken einer erhöhten Abnutzung einer Betrachtungseinheit welche zu einem zu frühen Ausfall führen kann
Funktionsfähigkeit: Fähigkeit einer Betrachtungseinheit zur Funktionserfüllung aufgrund ihres Zustands
Ausfall: Beendigung der Fähigkeit einer Betrachtungseinheit, eine geforderte Funktion zu erfüllen

## Slide 8: Begriffe der Instandhaltung
Instandhaltung
Verzögerung des Abbaus des vorhandenen Abnutzungs-vorrates
Reinigen
Schmieren
Nachstellen
Feststellen und Beurteilen des Ist-Zustandes
Messen
Prüfen
Diagnostizieren
Rückführung in den funktionsfähigen Zustand
Austauschen
Ausbessern
Steigerung der Funktions-sicherheit
Verschleißfestig-keit erhöhen
Bauteil-substitution
Wartung Inspektion Instandsetzung Verbesserung

## Slide 9: Ziele der Instandhaltung
Abbildung Link

## Slide 10: Ziele der Instandhaltung
Erhöhung und optimale Nutzung der Lebensdauer von Anlagen und Maschinen (Betrachtungseinheiten)
Verbesserung der Betriebssicherheit
Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
Optimierung von Betriebsabläufen
Reduzierung von Störungen
Vorausschauende Planung von Kosten

## Slide 11: Strategien der Instandhaltung
In der heutigen Instandhaltung werden unterschiedliche Strategien genutzt:
Schadensabhängige Instandhaltungsstrategie
Vorbeugende Instandhaltungsstrategie
    vorausbestimmte Instandhaltung
    zustandsorientierte Instandhaltung
    prospektive Instandhaltung

## Slide 12: Strategien der Instandhaltung
Schadensabhängige Instandhaltungsstrategie:
keinerlei vorbeugende Instandhaltung
Ausfall wird in Kauf genommen
Fehler werden beim Auftreten behoben
Ein typisches Beispiel ist der Tausch von Lampen nach Defekt.

## Slide 13: Strategien der Instandhaltung
  Vorausbestimmte Instandhaltung:
  Vorbeugende Maßnahmen werden durchgeführt
    Diese Aktivitäten können zum einen zeitbasiert sein
    Können aber auch auf Laufzeiten, Stückzahlen u.ä. basieren
    Ein typisches Beispiel ist der Ölwechsel in festen Intervallen oder nach einer bestimmten Kilometerleistung im Auto.

## Slide 14: Strategien der Instandhaltung
  Zustandsorientierte Instandhaltung:
  Verschleißbezogenen Zustände werden aufgenommen
    permanent durch beispielsweise Sensoren oder Inspektionen durch den Menschen
  Abnutzungsvorräte werden erfasst und gegen die erforderlichen Abnutzungsvorräte für die sichere Nutzung verglichen
  Typisches Beispiel hierfür ist der Ersatz von Autoreifen beim Unterschreiten der vorgeschriebenen Mindestprofiltiefe von 1,6 mm.

## Slide 15: Strategien der Instandhaltung
  Prospektive Instandhaltungsstrategie:
  setzt bereits in der Planungsphase ein
  ermittelt vorausschauend den optimalen Zeitpunkt für vorzusehende Instandhaltungsmaßnahmen oder sogar ganze Maßnahmenbündel
  Insbesondere in Betrieben kommt die Prospektive Instandhaltungsstrategie zum Einsatz

## Slide 16: Technik und Instandsetzung
  Unterscheidung in zwei Arten:
  Regenerative Instandsetzung:
    Defekte Bauteile oder Komponenten werden instand gesetzt
  Austauschende Instandsetzung:
    Verschlissene oder defekte Teile werden ausgetauscht

## Slide 17: Bedeutung für den Unterricht
  Was ist eurer Meinung nach für den Technikunterricht von Bedeutung?
  Was würdet ihr in den Technikunterricht einbeziehen?